121750

Коллективный умывальник TRIPLO RP

Артикул: 121750

Технические характеристики

Настенный умывальник на 2 секции, 1800 x 500 мм.

С щитком от брызг для защиты стен и повышения гигиеничности.

Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовое покрытие.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

С отверстием под смеситель по центру Ø 35.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 22 кг.