121820

Накладная раковина  UNO

Артикул: 121820

Описание ССТР

Накладная раковина, 600 x 500 мм.

Лаконичный вневременной дизайн.

Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель  Ø 35 по центру.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 9 кг.