H9600

Термостатический смеситель для раковины  SECURITHERM

Артикул: H9600

Технические характеристики

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность, В.85. Д.120, без тяги и слива.

Антиожоговая безопасность : мгн=овенная оставновка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Защита от ожогов  Securitouch.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Прямой излив , оборудованный гигиеничным регулятором струи не задерживающим загрязнения и устойчивый к термической обработке.

Термостатический картридж с  защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного  регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C и возможностью проведения химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8"  поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.